DM1107

///RACING SPORT///

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Ультра-производительная гоночная шина Инновационный мягкий состав резины обеспечивает на 20% большую сцепную силу, чем предыдущее поколение и прогревается на 5% быстрее Расширяющиеся стреловидные канавки в центре протектора и прорезы в плечевой зоне эффективно отводят воду, при движении по прямой и поворотах соответственно, что значительно увеличивает силу сцепления на влажных дорогах Продольный рисунок протектора снижает вибрацию и увеличивает стабильность рабочих характеристик Расположение центральных канавок обеспечивает превосходную устойчивость на высоких скоростях Эта шина быстрее и устойчивее обычных, обеспечивает наилучшую управляемость в течение всего срока службы Дизайн протектора, равномерно распределяющий давление по всей поверхности шины, увеличивает жёсткость покрышки, снижает её деформацию при езде и значительно увеличивает срок службы Запатентованный дизайн протектора препятствует быстрому износу резины. Шина доказала свою надёжность в тестах на выносливость, успешно пройдя испытание – 6000 км без остановки, проявив себя при этом с самой лучшей стороны Индекс скорости «М» (130 км/ч) «Эффект липкой покрышки». Становится более мягкой после прогрева резины (с 60 до 48 ед. по Шору) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 50M | TL | DAS02037 |  | • |  |
| 100/90-10 | 56M | TL | DAS02035 |  | • |  |
| 3.50-10 | 51M | TL | DAS02036 |  | • |  |

DM1121

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Центральная линия и канавки создают курсовую устойчивость Рисунок протектора обеспечивает гладкую, комфортабельную езду и отличное сцепление с влажной дорогой |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 100/60-12 | 45J | TL | DAS02062 | • |  |  |

DM1097

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Универсальный протектор Подходит для современных скутеров с размером заднего колеса 150/80-10 |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 120/90-10 | 57L | TL | DAM02155 |  | • |  |
| 150/80-10 | 65L | TL | DAM02156 |  | • |  |

DM1092

///RACING CITY///

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Запатентованный рисунок протектора способствует быстрому отводу воды, а также эффективно сопротивляется заносам, даже на скользких поверхностях, таких как полосы разметки на дороге Загнутые прорезы в плечевой зоне препятствуют аквапланированию в поворотах Инновационный состав резины, низкий профиль, жесткие боковины, а также направленный рисунок протектора позволяют одинаково хорошо чувствовать себя и на сухой, и на мокрой трассе Высокий индекс скорости «R» (до 170 км/ч) для скутеров с посадочным диаметром 12 и 13 дюймов |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 50M | TL |  |  | • |  |
| 3.50-10 | 51M | TL |  |  | • |  |
| 100/90-10 | 56M | TL | DAS02030 |  | • |  |
| 110/80-10 | 56M | TL |  |  | • |  |
| 90/90-12 | 54L | TL |  |  | • |  |
| 100/60-12 | 45J | TL |  |  | • |  |
| 110/60-12 | 46L | TL |  |  | • |  |
| 110/70-12 | 47R | TL | DAS02031 |  | • |  |
| 120/70-12 | 51L | TL |  |  | • |  |
| 110/70-12 | 47L | TL | DAS02031 |  | • |  |
| 130/60-12 | 52R | TL | DAS02033 |  | • |  |
| 120/60-13 | 55R | TL | DAS02032 |  | • |  |
| 130/60-13 | 60R | TL | DAS02034 |  | • |  |

DM1091

///RACING CITY (ДОЖДЕВАЯ)///

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Высокопроизводительная дождевая гоночная шина Инновационный состав резины Новый, запатентованный рисунок протектора, разработанный для улучшенного водного дренажа и стабильного пятна контакта под всеми углами наклона скутера Максимальная скорость до 130 км/ч |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 120/70-12 | 58M | TL | DAS02028 |  | • |  |
| 130/70-12 | 62L | TL | DAS02029 |  | • |  |

DM1069

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: 8-слойный корд увеличивает срок службы шины и снижает вероятность проколов Расширяющиеся канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Рисунок протектора с продольной нарезкой улучшает стабильность при движении по прямой Конструкция покрышки выдерживает большие нагрузки |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 8 | TL | DAS02025 |  | • |  |
| 90/90-10 | 8 | TL | DAS02027 |  | • |  |
| 3.50-10 | 8 | TL | DAS02026 |  | • |  |
| 100/90-10 | 8 | TL | DAS02024 |  | • |  |

DM1059

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Продольная канавка повышает устойчивость при движении по прямой Направленный рисунок протектора гарантирует точность управления и стабильность поведения на мокрой дороге Широкие горизонтальные прорезы хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Максимальная скорость до 150 км/ч |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 110/90-12 | 64P | TL | DAM02153 |  | • |  |
| 80/80-14 | 53L | TL | DAM02154 |  | • |  |

DM1056

///RACING CITY///

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Дизайн протектора состоит из «молний» и боковых прорезов Рисунок покрышки обеспечивает устойчивость и хорошую управляемость на высоких скоростях Имеет долгий срок службы (успешно прошла 10000 км, сохранив эксплуатационные качества) Мягкий состав резины (категория Racing) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 42J | TL | DAS02014 |  | • |  |
| 90/90-10 | 50J | TL | DAS02016 |  | • |  |
| 3.50-10 | 51J | TL | DAS02015 |  | • |  |
| 100/90-10 | 56J | TL | DAS02013 |  | • |  |

DM1032

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: 8-слойный корд увеличивает срок службы шины и снижает вероятность проколов Расширяющиеся канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Рисунок протектора с продольной нарезкой улучшает стабильность при движении по прямой Конструкция покрышки выдерживает большие нагрузки |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 8 | TL | DAM02149 |  | • |  |
| 90/90-10 | 8 | TL | DAM02151 |  | • |  |
| 3.50-10 | 10 | TL | DAM02150 |  | • |  |
| 100/90-10 | 8 | TL | DAM02148 |  | • | • |

DM1061

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Рисунок покрышки состоит из серповидных канавок, перемежающихся прорезами, проходящими от боковины шины через её центр Отличительной особенностью этой шины является низкий профиль (соотношение между высотой и шириной профиля всего 60%) Шина обеспечивает устойчивость и отличную управляемость на высоких скоростях Идеально подходит для езды по ровным асфальтовым трассам |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 140/60-13 | 57P | TL | DAS02023 |  | • |  |

DM1060

///RACING CITY///

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Рисунок покрышки состоит из серповидных канавок, перемежающихся прорезами различной формы Постепенно расширяющиеся боковые и центральная волнообразная канавки эффективно отводят воду из-под колеса Конструкция покрышки предотвращает преждевременный износ, а также оптимально распределяет давление по всей поверхности шины |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 110/80-12 | 61L | TL | DAS02019 |  | • |  |
| 120/70-12 | 51L | TL | DAS02021 |  | • |  |
| 130/70-12 | 56L | TL | DAS02022 |  | • |  |
| 110/90-13 | 56P | TL | DAS02020 |  | • |  |
| 110/70-16 | 53P | TL | DAS02018 |  | • |  |

DM1057

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Рисунок покрышки состоит из серповидных канавок, перемежающихся прорезами различной формы Постепенно расширяющиеся канавки прекрасно отводят воду из-под колес Увеличенная площадь поверхности в центральной зоне протектора усиливает сцепление, устойчивость на высоких скоростях и улучшает рабочие характеристики при большой нагрузке Конструкция покрышки оптимально распределяет давление по всей поверхности шины Максимальная скорость до 150 км/ч |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 130/70-13 | 63P | TL | DAS02017 |  | • |  |
| 140/70-16 | 65P | TL | DAM02152 |  | • |  |

DM1055 Trooper

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: «S»-образный рисунок протектора За счет мягкого состава резины и рисунка протектора, обеспечивающего большую площадь контакта с дорогой, данная покрышка имеет отличные сцепные свойства и прекрасно поглощает вибрации Поперечный рисунок протектора обеспечивает отвод оптимального количества воды от пятна контакта. Благодаря этой покрышке вы получите удовольствие от быстрого и плавного прохождения поворотов |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 100/80-10 | 52J | TL | DAS02010 |  | • |  |
| 120/90-10 | 56J | TL | DAS02012 |  | • |  |
| 130/90-10 | 61J | TL | DAS02011 |  | • |  |

DM1017 Rider

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Особенностью данной покрышки являются неравномерные параболические кривые Развернутый рисунок в плечевой зоне усиливает сцепление и снижает пробуксовку в поворотах Большая площадь поверхности обеспечивает надежное, устойчивое сцепление с дорогой Специальный цепкий состав резины и низкий профиль протектора (соотношение между высотой и шириной профиля составляет всего 70%) вместе с прочими особенностями этой шины обеспечивают выдающиеся рабочие характеристики |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 120/70-12 | 56M | TL | DAS02006 |  | • |  |
| 130/70-12 | 62M | TL | DAS02007 |  | • |  |
| 140/70-12 | 65P | TL | DAS02008 |  | • |  |

DM1008

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Дизайн протектора состоит из пересекающихся линий Конструкция покрышки обеспечивает устойчивость при высоких скоростях и выдерживает большие нагрузки Индекс скорости «P» (до 150 км/ч) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 130/60-14 | 59P | TL | DAM02147 |  | • |  |

DM1001

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Хорошо отводит воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Рисунок протектора увеличивает площадь пятна контакта и улучшает устойчивость на мокрой дороге Ассиметричный рисунок обеспечивает стабильность и контроль при прохождении поворотов Конструкция шины предотвращает преждевременный износ Популярный рисунок протектора |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 100/90-12 | 59J | TL | DAS02001 |  | • |  |
| 130/70-12 | 59J | TL | DAS02002 |  | • |  |

HF912A

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Популярная модель на Японском и Европейском рынках, благодаря современному рисунку протектора и длительному сроку службы Поставляется для сборки на заводы (OEM) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 50J | TL | DAS02051 |  | • |  |
| 110/70-12 | 47J | TL | DAM02189 | • | • |  |
| 120/70-12 | 51J | TL | DAM02190 | • | • |  |
| 130-70-12 | 58J | TL | DAM02191 | • | • |  |

DM1002

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Предназначена для эксплуатации на дорогах с покрытием из асфальта, гладкого грунта и т.д. Продольные канавки повышают устойчивость при движении по прямой Устойчива к износу и имеет долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-8 | 38J | TT | DHS02001 | • |  | • |

HF348

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление на дорогах с асфальтовым покрытием или с жестким грунтом Водоотводные канавки препятствуют аквапланированию Индекс скорости «P» (до 150 км/ч) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 70/90-16 | 42P | TL | DAM02176 |  | • |  |
| 80/80-16 | 45P | TL | DAM02177 |  | • |  |
| 80/90-16 | 46P | TL | DAM02178 |  | • |  |
| 90/80-16 | 54P | TL | DAM02179 |  | • |  |
| 100/80-16 | 56P | TL | DAS02052 |  | • |  |

HF298

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Универсальный рисунок протектора |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.50-10 | 4 PR | TL | DAM02174 | • |  |  |
| 100/90-10 | 56J | TL | DAM02173 | • | • |  |

HF298A

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Универсальный рисунок протектора |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 50J | TL | DAM02175 |  | • |  |

HF294

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 42J | TT | DAM02170 |  | • |  |
| 3.50-10 | 51J | TT | DAM02171 |  | • |  |

HF296A BLVD

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Центральная канавка обеспечивает хорошую курсовую устойчивость Боковые прорезы хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Направленный симметричный рисунок Толстый слой резины и уплотнённый корд обеспечивают надежность шины и долгий срок службы Популярная модель для сборки у производителей скутеров (OEM) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 50J | TL | DHS02014 | • | • | • |
| 120/70-12 | 56J | TL | DHS02011 | • | • | • |
| 130/70-12 | 58J | TL | DHS02013 | • | • | • |
| 130/60-13 | 55J | TL | DHS02012 | • | • | • |

HF291

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Направленный симметричный рисунок Расширяющиеся боковые канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Многослойная конструкция обеспечивает долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 50J | TL | DAM02169 |  | • | • |
| 100/90-10 | 56J | TL | DAM02168 |  | • |  |

HF291A

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Направленный симметричный рисунок Расширяющиеся боковые канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Многослойная конструкция обеспечивает долгий срок службы Популярная модель для сборки у производителей скутеров (OEM) |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 42J | TT | DHS02009 | • | • | • |
| 3.50-10 | 51J | TT | DHS02010 |  | • | • |

HF290

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Направленный симметричный рисунок Расширяющиеся боковые канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Многослойная конструкция обеспечивает долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 42J | TL | DAS02044 |  | • |  |
| 3.50-10 | 51J | TL | DAS02045 |  | • |  |
| 120/90-10 | 56J | TL | DAS02042 |  | • |  |
| 130/90-10 | 61J | TL | DAS02043 |  | • |  |
| 2.75-14 | 43J | TT | DHS02007 |  |  | • |

HF290R

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Направленный симметричный рисунок Расширяющиеся боковые канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Многослойная конструкция обеспечивает долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 100/90-10 | 4 | TL | DHS02008 |  | • | • |

HF295

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Шины для использования на городских и пригородных дорогах Боковые канавки способствуют быстрому отводу воды с пятна контакта 6-слойный корд увеличивает срок службы покрышки и снижает вероятность проколов |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.50-10 | 6 | TL | DAS02058 |  | • |  |
| 110/90-10 | 6 | TL | DAS02059 |  | • |  |

HF266

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Рисунок протектора со смещенными центральными канавками обеспечивает эффективный отвод воды с пятна контакта Выдерживает большие нагрузки 8-слойный корд увеличивает срок службы покрышки и снижает вероятность проколов |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.50-10 | 4 | TL | DAS02057 |  | • |  |
| 100/90-10 | 8 | TL | DAS02056 |  | • |  |

HF264A

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Дизайн протектора со смещенными центральными канавками обеспечивает устойчивость на асфальтовых дорогах Расширение рисунка в прорезах способствует эффективному отводу воды с пятна контакта |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 42J | TT | DAS02041 |  | • |  |
| 3.50-10 | 51J | TL | DAS02054 |  | • |  |

HF263A

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Направленный рисунок гарантирует надежное управление на мокрой дороге Боковые канавки служат для быстрого отвода воды во время дождя Имеет долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 42J | TL | DHS02006 | • | • | • |
| 90/90-10 | 50J | TL | DHS02017 |  | • | • |
| 3.50-10 | 51J | TL | DHS02016 | • | • | • |

HF262

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Оригинальный рисунок протектора |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-10 | 4 PR | TL | DAM02164 |  | • |  |
| 3.50-10 | 4 PR | TL | DAM02165 |  | • |  |
| 80/90-10 | 43J | TL | DAM02166 |  | • |  |
| 90/90-10 | 50J | TL | DAM02167 |  | • |  |

HF228

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Универсальный рисунок протектора для асфальта и грунта |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.50-8 | 4 | TT | DAM02162 |  | • | • |
| 3.00-10 | 4 | TT | DHS02005 |  | • | • |
| 3.50-10 | 4 | TT | DAM02161 |  | • | • |
| 4.00-10 | 4 | TT | DAM02163 |  | • | • |

HF226

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Шина для повседневного использования на городских и пригородных дорогах Продольный рисунок протектора обеспечивает отличную управляемость и стабильность при движении по прямой Ребристый край покрышки улучшает стабильность прохождения поворотов Высокое качество резины обеспечивает долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 2.75-10 | 4 | TT | DAM02159 |  | • | • |
| 3.50-10 | 4 | TT | DAM02160 | • | • |  |

HF211

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Универсальный протектор, хорошо работает в различных условиях Состав резиновой смеси обеспечивает хорошее сцепление на дорогах с твердым покрытием, а крупные шашки протектора допускают использование покрышки в условиях умеренного бездорожья Широкие канавки способствуют эффективному отводу воды с пятна контакта, обеспечивая уверенное поведение скутера на сухом и мокром покрытии |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.00-12 | 4 | TT | DAM02158 |  | • | • |

HF208

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Подходит для использования на городских и пригородных дорогах Имеет долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 4.00-10 | 4 | TT | DAM02157 |  | • |  |

HF205

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление на дорогах с асфальтовым покрытием или с жестким грунтом Эффективно отводит воду из-под колеса Ребристый край протектора повышает управляемость и устойчивость в поворотах Имеет долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.50-8 | 4 | TT | DHS02003 |  | • |  |
| 4.00-8 | 4 | TT | DHS02004 |  | • | • |

DM1015 Snow tire

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Эндуро ОПИСАНИЕ: Крупные шашки с глубокими канавками обеспечивают комфортную езду по асфальтовым дорогам, проселкам и умеренному бездорожью Хорошо отводит воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Ребристый край протектора повышает управляемость и обеспечивает хорошее сцепление на снегу Шина воплотила в себе различные технические решения, такие как улучшенный состав резины и усиленные боковины 8-слойная конструкция обеспечивает надежную защиту от проколов и долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 90/90-10 | 8 | TL | DAS02005 |  | • |  |
| 3.50-10 | 8 | TL | DAS02004 |  | • |  |
| 100/90-10 | 8 | TL | DAS02003 |  | • |  |
| 100/60-12 | 8 | TL | DAS02061 |  | • |  |

DM1005

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Кроссовая ОПИСАНИЕ: Агрессивный рисунок протектора прекрасно подходит для бездорожья |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 2.75-10 | 37J | TT | DAM02146 | • | • |  |

HF910

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Эндуро ОПИСАНИЕ: Агрессивная вседорожная шина для скутеров Открытый рисунок протектора обеспечивает превосходное самоочищение шины Хорошее сцепление на грунте Подходит для эксплуатации на зимних дорогах |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 120/90-10 | 54J | TL | DAM02186 |  | • |  |
| 130/90-10 | 61J | TL | DAM02187 |  | • |  |
| 3.00-12 | 47J | TL | DAM02188 |  | • |  |

HF903 Median

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Эндуро ОПИСАНИЕ: Шина двойного назначения: на 60% - дорожная и на 40% - для внедорожного использования Крупные шашки с глубокими канавками позволяют ездить по проселочным дорогам и умеренному бездорожью, а значительное пятно контакта обеспечивает надежное сцепление на твердом покрытии Рисунок протектора способствует быстрой очистке и отводу воды с пятна контакта |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Индекс нагрузки/скорости | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 120/90-10 | 56J | TL | DAS02048 |  | • |  |
| 130/90-10 | 61J | TL | DAS02050 |  | • |  |
| 120/70-12 | 56J | TL | DAS02047 | • | • |  |
| 130/70-12 | 58J | TL | DAS02049 |  | • |  |

HF203

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Эндуро ОПИСАНИЕ: Универсальный протектор, хорошо работает в различных условиях Обладает улучшенными сцепными характеристиками при езде на грунте Дополнительные продольные насечки на шашках протектора улучшают устойчивость на дороге Широкие канавки способствуют самоочищению шины Долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 3.50-8 | 4 | TT | DAS02038 |  | • |  |
| 4.00-8 | 4 | TT | DAS02040 |  | • |  |
| 3.50-10 | 4 | TT | DHS02002 |  | • | • |
| 4.00-10 | 4 | TT | DAS02039 |  | • |  |

HF290

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Направленный симметричный рисунок гарантирует точность управления Расширяющиеся боковые канавки хорошо отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию Высокое качество резины обеспечивает долгий срок службы |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 2 1/4-16 | 2 | TT | DHM02036 |  |  | • |
| 2 1/2-16 | 2 | TT | DHM02034 |  |  | • |
| 2 3/4-16 | 2 | TT | DHM02038 |  |  | • |
| 2-17 | 2 | TT | DHM02040 |  |  | • |
| 2 1/4-17 | 2 | TT | DHM02037 |  |  | • |
| 2 1/2-17 | 2 | TT | DHM02035 |  |  | • |
| 2 3/4-17 | 2 | TT | DHM02039 |  |  | • |

HF326

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Дорожная ОПИСАНИЕ: Мопедная шина с классическим рисунком протектора Обеспечивает хорошее сцепление с различными типами поверхностей |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Исполнение | Артикул | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Китай | Тайвань | Тайланд |
| 2 3/4-16 | 2 | TT | DHM02007 |  |  | • |

# Text boxes

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ