iRazr M943, M944

ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная

| M943 | M944 | ОПИСАНИЕ: Радиальная конструкция шины имеет увеличенное пятно контакта, обеспечивая лучшее ускорение, делает поездку более комфортной и снижает передаваемую на руль вибрацию. Инновационный дизайн протектора обеспечивает чувствительность управления и предсказуемость торможения. Превосходный контроль: в поворотах удерживает траекторию, однако при необходимости дает возможность проходить повороты с заносом. Разреженные грунтозацепы улучшают сцепные свойства в грязи. Прочная 6-слойная резина обеспечивает высокую степень сопротивления проколам и увеличивает пробег шины. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iRazr M943 (Front) |
| AT21x7R10 | 6 | 544 | 170 | 10x5.5 | 7 | 107 | 11.9 | 5.2 |
| AT22x7R10 | 6 | 564 | 170 | 10x5.5 | 7 | 116 | 11.9 | 5.6 |
| iRazr M944 (Rear) |
| AT20x11R9 | 6 | 518 | 279 | 9x9.0 | 7 | 154 | 11.9 | 7.9 |
| AT20x11R10 | 6 | 518 | 279 | 10x9.0 | 7 | 150 | 11.9 | 7.8 |

Razr2 M933, M934

ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная

| M933 | M934 | ОПИСАНИЕ: Агрессивный рисунок протектора для еще более точного управления. Выпуклая желтая надпись на боковине. Подходит для всех типов пересеченной местности. Увеличенная высота грунтозацепов обеспечивает улучшенные тормозные характеристики. Проверена на GNCC (Grand National Cross Country Racing Series in USA). |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razr2 M933 (Front) |
| AT21x7-10 | 6 | 544 | 170 | 10x5.5 | 7 | 107 | 15.1 | 5.0 |
| AT22x7-10 | 6 | 569 | 170 | 10x5.5 | 7 | 115 | 15.1 | 5.7 |
| AT23x7-10 | 6 | 594 | 175 | 10x5.5 | 7 | 125 | 15.1 | 5.9 |
| Razr2 M934 (Rear) |
| AT20x11-9 | 6 | 518 | 279 | 9x9.0 | 7 | 155 | 15.9 | 7.7 |
| AT22x11-9 | 6 | 569 | 279 | 9x9.0 | 7 | 180 | 15.9 | 7.9 |
| AT20x11-10 | 6 | 518 | 279 | 10x9.0 | 7 | 150 | 15.9 | 8.3 |
| AT22x11-10 | 6 | 569 | 279 | 10x9.0 | 7 | 175 | 15.9 | 8.8 |

Razr M931, M932

ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная

| M931 | M932 | ОПИСАНИЕ: Razr установил новые стандарты в гонках на ATV. Выдающееся центральное ребро передней шины M931 обеспечивает точное управление. Грунтозацепы распределены по всей ширине протектора для максимального сцепления с поверхностью трассы. Красочная надпись с обеих сторон шины. Гоночный состав резины обеспечивает превосходные сцепные свойства, при этом увеличивая срок службы протектора. Проверена в гонках: победитель GNCC (Grand National Cross Country Racing Series in USA) National Title. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razr M931 (Front) |
| AT21x7-10 | 4 | 541 | 178 | 10x5.5 | 5 | 93 | 11.9 | 5.1 |
| AT21x7-10 | 6 | 546 | 175 | 10x5.5 | 7 | 107 | 11.9 | 5.2 |
| AT22x7-10 | 4 | 569 | 178 | 10x5.5 | 5 | 100 | 11.9 | 5.2 |
| AT22x7-10 | 6 | 569 | 178 | 10x5.5 | 7 | 116 | 11.9 | 5.2 |
| AT22x8-10 | 4 | 559 | 203 | 10x6.0 | 5 | 109 | 11.9 | 5.7 |
| AT22x8-10 | 6 | 561 | 203 | 10x6.0 | 7 | 125 | 11.9 | 5.7 |
| AT23x7-10 | 4 | 594 | 178 | 10x5.5 | 5 | 109 | 11.9 | 6.3 |
| AT23x7-10 | 6 | 597 | 183 | 10x5.5 | 7 | 125 | 11.9 | 6.5 |
| Razr M932 (Rear) |
| AT20x11-8 | 4 | 508 | 282 | 8x9.0 | 5 | 132 | 11.9 | 6.6 |
| AT22x11-8 | 4 | 569 | 274 | 8x9.0 | 5 | 154 | 11.9 | 7.3 |
| AT20x11-9 | 4 | 508 | 282 | 9x9.0 | 5 | 132 | 11.9 | 7.0 |
| AT20x11-9 | 6 | 518 | 277 | 9x9.0 | 7 | 154 | 11.9 | 7.1 |
| AT22x11-9 | 4 | 559 | 284 | 9x9.0 | 5 | 154 | 11.9 | 7.4 |
| AT22x11-9 | 6 | 564 | 282 | 9x9.0 | 7 | 179 | 11.9 | 7.6 |
| AT20x11-10 | 4 | 508 | 277 | 10x9.0 | 5 | 127 | 11.9 | 6.9 |
| AT22x11-10 | 4 | 569 | 279 | 10x9.0 | 5 | 150 | 11.9 | 7.6 |

Razr Cross M957, M958

ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная

| M957 | M958 | ОПИСАНИЕ: Разработано специально для мотокросса на ATV. Идеальный выбор для умеренно-твердых или глинистых трасс. Диагонально развернутые грунтозацепы на задних колесах обеспечивают превосходные сцепные характеристики, при этом дают возможность использовать контролируемые заносы при прохождении поворотов. Передняя шина сочетает в себе агрессивную центральную линию протектора с диагонально развернутыми внешними грунтозацепами, что дает точность управления, курсовую устойчивость и улучшенное торможение. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razr Cross M957 (Front) |
| AT19x6-10 | 4 | 483 | 155 | 10x5.0 | 12 | 67 | 10.3 | 3.6 |
| AT20x6-10 | 4 | 508 | 152 | 10x5.0 | 12 | 84 | 12.7 | 4.4 |
| Razr Cross M958 (Rear) |
| AT18x6.50-8 | 4 | 457 | 170 | 8x5.0 | 5 | 71 | 10.3 | 3.7 |
| AT18x10-8 | 4 | 457 | 254 | 8x8.0 | 8 | 118 | 12.7 | 5.2 |

Razr iMX M943M, M944M

ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная

| M943M | M944M | ОПИСАНИЕ: Радиальная конструкция шины обеспечивает: Большее пятно контакта для лучшего ускорения. Больший комфорт при вождении. Точное, ощущаемое управление, при этом уменьшены передаваемые на руль вибрации и тряска при торможении. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razr iMX M943M (Front) |
| AT19x6R10 | 4 | 483 | 152 | 10x5.0 | 14 | 66 | 9.5 | 3.5 |
| AT20x6R10 | 4 | 508 | 152 | 10x5.0 | 14 | 72 | 9.5 | 3.9 |
| Razr iMX M944M (Rear) |
| AT18x10R9 | 4 | 457 | 254 | 9x8.0 | 9 | 102 | 12.7 | 5.4 |
| AT19x10R9 | 4 | 483 | 254 | 9x8.0 | 9 | 111 | 12.7 | 5.9 |

Front Pro XGT M9207

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная ОПИСАНИЕ: V-образный дизайн грунтозацепов обеспечивает превосходную управляемость. Специальные зубцы на каждом грунтозацепе улучшают прохождение поворотов и торможение. Доступно несколько вариантов с различным количеством слоев корда. Рекомендуется использовать в качестве передней шины. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT20x7-8 | 2 | 508 | 183 | 8x5.5 | 4 | 70 | 12.7 | 4.5 |
| AT20x7-8 | 4 | 503 | 183 | 8x5.5 | 5 | 89 | 12.7 | 4.6 |
| AT20x7-8 | 6 | 503 | 183 | 8x5.5 | 7 | 100 | 12.7 | 4.9 |
| AT21x8-9 | 2 | 541 | 193 | 9x6.5 | 4 | 84 | 12.7 | 5.1 |
| AT21x8-9 | 4 | 536 | 193 | 9x6.5 | 5 | 102 | 12.7 | 5.2 |
| AT21x8-9 | 6 | 536 | 191 | 9x6.5 | 7 | 118 | 12.7 | 5.5 |
| AT21x7-10 | 2 | 531 | 178 | 10x5.5 | 4 | 75 | 12.7 | 5.1 |
| AT21x7-10 | 4 | 526 | 178 | 10x5.5 | 5 | 93 | 12.7 | 5.2 |
| AT21x7-10 | 6 | 526 | 178 | 10x5.5 | 7 | 107 | 12.7 | 5.4 |
| AT22x8-10 | 2 | 531 | 188 | 10x6.5 | 4 | 91 | 12.7 | 5.1 |
| AT22x8-10 | 4 | 526 | 188 | 10x6.5 | 5 | 109 | 12.7 | 5.2 |
| AT22x8-10 | 6 | 526 | 188 | 10x6.5 | 7 | 125 | 12.7 | 5.4 |
| AT23x7-10 | 2 | 584 | 178 | 10x5.5 | 4 | 91 | 12.7 | 5.9 |
| AT25x8-12 | 2 | 635 | 203 | 12x6.5 | 4 | 125 | 14.3 | 7.1 |

4-Snow M910

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная ОПИСАНИЕ: Наиболее легкая и производительная покрышка для езды по снегу. Диаметр покрышки возрастает до 40% при ускорении, что обеспечивает дополнительную тягу и клиренс, снижая потребность в понижении передачи. Рисунок протектора обладает превосходными сцепными качествами, как на снегу, так и на льду. Специальный мягкий состав резины остается гибким на морозе, обеспечивая потрясающее сцепление и плавный ход! Лучший выбор для драг рейсинга на льду, по снегу, а теперь и на грунте. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT22x10-8 | 2 | 589 | 244 | 8x8.0 | 4 | 111 | 15.1 | 5.6 |
| AT22x10-9 | 2 | 589 | 244 | 9x8.0 | 4 | 111 | 15.1 | 6.3 |

Razr 4-Speed M925, M926

ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная

| M925 | M926 | ОПИСАНИЕ: Лучший выбор для водителя утилитарного квадроцикла, ищущего лучшие рабочие характеристики. Агрессивный рисунок протектора, заимствованный у легендарного Razr, вместе с радиальным строением корда, стирает барьеры между спортивными и утилитарными шинами. Малый вес шины делает управление легким и быстрым. Радиальная конструкция шины обеспечивает невероятные сцепные свойства и поглощает вибрации. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razr 4-Speed M925 (Front) |
| AT25x8R12 | 6 | 635 | 198 | 12x6.5 | 7 | 132 | 12.7 | 6.7 |
| AT26x9R12 | 6 | 660 | 226 | 12x7.0 | 7 | 186 | 12.7 | 7.3 |
| AT26x9R14 | 6 | 660 | 226 | 14x7.0 | 7 | 186 | 14.3 | 7.9 |
| Razr 4-Speed M926 (Rear) |
| AT25x10R12 | 6 | 635 | 241 | 12x7.5 | 7 | 166 | 14.3 | 7.5 |
| AT26x11R12 | 6 | 660 | 279 | 12x8.0 | 7 | 218 | 14.3 | 8.5 |
| AT26x11R14 | 6 | 660 | 269 | 14x8.0 | 7 | 211 | 15.9 | 9.2 |

Mudbug R M967

ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная

|  | ОПИСАНИЕ: Легкая радиальная шина обеспечивает исключительные сцепные свойства в грязи и по бездорожью. Радиальная конструкция также способствует улучшенному поглощению вибраций для более комфортабельного вождения. Агрессивные выступы сохраняют эффективность даже в самых жестких условиях. 6-слойная конструкция шины обеспечивает её прочность. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT25x8R12 | 6 | 635 | 201 | 12x6.5 | 7 | 154 | 25.4 | 8.3 |
| AT25x10R12 | 6 | 635 | 241 | 12x8.0 | 7 | 191 | 25.4 | 10.0 |
| AT26x9R12 | 6 | 660 | 224 | 12x7.0 | 7 | 186 | 25.4 | 8.6 |
| AT26x11R12 | 6 | 660 | 267 | 12x8.0 | 7 | 218 | 25.4 | 11.0 |
| AT26x9R14 | 6 | 660 | 224 | 14x7.0 | 7 | 170 | 25.4 | 9.1 |
| AT26x11R14 | 6 | 660 | 259 | 14x8.0 | 7 | 211 | 25.4 | 11.2 |

Bighorn M917, M918

ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная

| M917 | M918 | ОПИСАНИЕ: Радиальная конструкция шины лучше обеспечивает поглощение вибраций, дающее больший комфорт при вождении. Дополнительные шашки по бокам защищают боковую поверхность шины и обода. Выпуклая белая надпись на одной из сторон. Применима для песчаных, каменистых и грязевых дорог. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bighorn M917 (Front) |
| AT25x8R12 | 6 | 645 | 203 | 12x6.5 | 7 | 154 | 22.2 | 10.2 |
| AT26x9R12 | 6 | 671 | 229 | 12x7.0 | 7 | 186 | 19.8 | 10.9 |
| AT27x9R12 | 6 | 696 | 229 | 12x7.0 | 7 | 200 | 19.8 | 11.4 |
| AT26x9R14 | 6 | 671 | 229 | 14x7.0 | 7 | 179 | 19.8 | 10.4 |
| Bighorn M918 (Rear) |
| AT25x10R12 | 6 | 645 | 254 | 12x8.0 | 7 | 191 | 22.2 | 13.0 |
| AT26x12R12 | 6 | 671 | 305 | 12x9.5 | 7 | 236 | 19.8 | 13.8 |
| AT27x12R12 | 6 | 696 | 305 | 12x9.5 | 7 | 250 | 19.8 | 14.9 |
| AT26x11R14 | 6 | 671 | 279 | 14x7.0 | 7 | 225 | 19.8 | 12.6 |

Zilla MU01, MU02

ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная

| MU01 | MU02 | ОПИСАНИЕ: Чрезвычайно легкая конструкция шины обеспечивает более быстрое ускорение, отличную тягу в грязи и великолепное торможение. Увеличенная площадь центральной части протектора способствуем плавной езде по неровным дорогам. Предсказуемое поведение на высоких скоростях. Износостойкая 6-слойная резина.. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zilla MU01 (Front) |
| 24X8.00-11 | 6 | 610 | 198 |  |  |  | 18 | 6,0 |
| 23X8.00-12 | 6 | 584 | 198 |  |  |  | 18 | 5,8 |
| 24X8.00-12 | 6 | 610 | 198 |  |  |  | 18 | 6,0 |
| 25X8.00-12 | 6 | 645 | 191 |  |  |  | 18 | 6,6 |
| 25X8.00-12 | 6 | 635 | 193 |  |  |  | 24 | 8,8 |
| 26X9.00-12 | 6 | 660 | 221 |  |  |  | 30 | 9,2 |
| 27X9.00-12 | 6 | 686 | 221 |  |  |  | 30 | 9,8 |
| 28X10.00-12 | 6 | 711 | 236 |  |  |  | 24 | 11,8 |
| 26X9.00-14 | 6 | 660 | 221 |  |  |  | 30 | 9,4 |
| 27X10.00-14 | 6 | 686 | 236 |  |  |  | 24 | 10,4 |
| 28X9.00-14 | 6 | 711 | 221 |  |  |  | 30 | 10,8 |
| Zilla MU02 (Rear) |
| 22X10.00-9 | 6 | 559 | 246 |  |  |  | 19 | 6,9 |
| 25X11.00-9 | 6 | 635 | 274 |  |  |  | 19 | 9,5 |
| 22X11.00-10 | 6 | 559 | 274 |  |  |  | 19 | 7,1 |
| 25X11.00-10 | 6 | 635 | 279 |  |  |  | 15 | 8,8 |
| 24X10.00-11 | 6 | 610 | 246 |  |  |  | 19 | 7,4 |
| 23X10.00-12 | 6 | 584 | 246 |  |  |  | 19 | 7,4 |
| 25X10.00-12 | 6 | 645 | 249 |  |  |  | 19 | 8,3 |
| 25X10.00-12 | 6 | 640 | 239 |  |  |  | 24 | 9,6 |
| 26X11.00-12 | 6 | 660 | 262 |  |  |  | 30 | 10,8 |
| 27X11.00-12 | 6 | 686 | 262 |  |  |  | 30 | 11,0 |
| 28X12.00-12 | 6 | 711 | 279 |  |  |  | 24 | 12,5 |
| 26X11.00-14 | 6 | 660 | 262 |  |  |  | 30 | 10,8 |
| 27X12.00-14 | 6 | 686 | 279 |  |  |  | 24 | 12,0 |
| 28X11.00-14 | 6 | 711 | 262 |  |  |  | 30 | 12,1 |

Mudzilla M966

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная ОПИСАНИЕ: Массивные грунтозацепы на протекторе дают максимальные сцепные свойства в грязи и более плавный ход, чем другие грязевые шины. Углубления в рисунке протектора усиливают работу грунтозацепов. Заходящие на боковую поверхность грунтозацепы обеспечивают сцепные свойства, необходимые для прохождения через глубокие колеи. Глубина рисунка протектора от 25 до 40мм для уверенного сцепления с трассой. Специальный состав резины обеспечивает долговечность шины. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT25x12-9 | 6 | 645 | 279 | 9x7.0 | 5 | 195 | 25.4 | 12.8 |
| AT22x11-10 | 6 | 569 | 254 | 10x7.0 | 5 | 150 | 25.4 | 10.8 |
| AT25x12-10 | 6 | 645 | 282 | 10x7.0 | 5 | 195 | 25.4 | 14.3 |
| AT24x8-11 | 6 | 615 | 203 | 11x6.0 | 5 | 125 | 25.4 | 9.7 |
| AT24x9-11 | 6 | 620 | 229 | 11x7.0 | 5 | 141 | 25.4 | 10.6 |
| AT25x8-12 | 6 | 645 | 203 | 12x6.0 | 5 | 132 | 30.5 | 11.2 |
| AT25x10-12 | 6 | 645 | 254 | 12x7.0 | 5 | 166 | 30.5 | 13.3 |
| AT26x9-12 | 6 | 671 | 229 | 12x7.0 | 5 | 159 | 33.0 | 12.6 |
| AT26x12-12 | 6 | 671 | 279 | 12x7.0 | 5 | 234 | 33.0 | 15.5 |
| AT27x9-12 | 6 | 696 | 229 | 12x7.0 | 5 | 170 | 35.6 | 12.8 |
| AT27x12-12 | 6 | 696 | 279 | 12x7.0 | 5 | 247 | 35.6 | 17.4 |
| AT28x8-12 | 6 | 711 | 208 | 12x6.0 | 5 | 170 | 38.1 | 13.2 |
| AT28x10-12 | 6 | 711 | 249 | 12x7.0 | 5 | 204 | 38.1 | 16.2 |
| AT28x12-12 | 6 | 711 | 274 | 12x7.0 | 5 | 250 | 38.1 | 18.7 |
| AT30x9-14 | 6 | 762 | 229 | 14x7.0 | 5 | 179 | 38.1 | 17.3 |
| AT30x11-14 | 6 | 762 | 279 | 14x8.0 | 5 | 225 | 38.1 | 20.0 |

*Mudzilla – это экстремальная внедорожная покрышка. Будьте внимательны, устанавливая любые негабаритные шины на вашем вездеходе, и убедитесь, что вы уточнили у продавца допустимые пределы габаритов покрышки для установки и рекомендованные размеры.

Mudbug M961, M962

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная ОПИСАНИЕ: Технология Усиленного Рифленого Каркаса (Reinforced Carcass Ridge, RCR), обеспечивает прочность, уменьшает вес, и способствует отбрасыванию грязи. Специальные двухуровневые грунтозацепы (Dual Stage Lugs, DSL), усиливают общую эффективность протектора. Широкие, повернутые под углом грунтозацепы отбрасывают грязь из протектора. Глубина рисунка протектора – 30,5мм для всех размеров. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mudbug M961 (Front) |
| AT22x8-10 | 6 | 564 | 203 | 10x7.0 | 5 | 109 | 30.5 | 8.0 |
| AT23x7-10 | 6 | 589 | 178 | 10x5.5 | 5 | 109 | 30.5 | 7.3 |
| AT23x8-10 | 6 | 589 | 211 | 10x7.0 | 5 | 114 | 30.5 | 7.6 |
| AT23x8-11 | 6 | 589 | 211 | 11x7.0 | 5 | 116 | 30.5 | 8.8 |
| AT24x8-11 | 6 | 615 | 203 | 11x7.0 | 5 | 125 | 30.5 | 8.0 |
| AT24x9-11 | 6 | 615 | 221 | 11x7.0 | 5 | 138 | 30.5 | 10.1 |
| AT25x8-12 | 6 | 640 | 211 | 12x7.0 | 5 | 132 | 30.5 | 8.9 |
| AT26x10-12 | 6 | 660 | 231 | 12x7.0 | 5 | 222 | 30.5 | 11.1 |
| AT27x8-12 | 6 | 691 | 211 | 12x7.0 | 5 | 150 | 30.5 | 9.8 |
| AT27x10-12 | 6 | 686 | 236 | 12x7.0 | 5 | 222 | 30.5 | 10.6 |
| AT28x10-12 | 6 | 716 | 241 | 12x7.0 | 5 | 204 | 30.5 | 11.6 |
| Mudbug M962 (Rear) |
| AT22x10-9 | 6 | 564 | 241 | 9x7.0 | 5 | 129 | 30.5 | 8.7 |
| AT22x11-9 | 6 | 564 | 267 | 9x8.0 | 5 | 154 | 30.5 | 10.7 |
| AT25x12-9 | 6 | 640 | 284 | 9x8.0 | 5 | 195 | 30.5 | 12.7 |
| AT22x11-10 | 6 | 564 | 267 | 10x7.0 | 5 | 150 | 30.5 | 10.1 |
| AT23x11-10 | 6 | 589 | 267 | 10x7.0 | 5 | 168 | 30.5 | 10.9 |
| AT24x11-10 | 6 | 615 | 267 | 10x7.0 | 5 | 175 | 30.5 | 11.4 |
| AT25x11-10 | 6 | 640 | 274 | 10x7.0 | 5 | 188 | 30.5 | 11.4 |
| AT25x12-10 | 6 | 640 | 292 | 10x8.0 | 5 | 216 | 30.5 | 12.2 |
| AT26x12-10 | 6 | 665 | 292 | 10x8.0 | 5 | 227 | 30.5 | 15.8 |
| AT27x12-10 | 6 | 691 | 295 | 10x8.0 | 5 | 236 | 30.5 | 15.8 |
| AT24x10-11 | 6 | 615 | 241 | 11x7.0 | 5 | 154 | 30.5 | 10.6 |
| AT25x10-11 | 6 | 640 | 231 | 11x7.0 | 5 | 173 | 30.5 | 10.8 |
| AT25x12-11 | 6 | 640 | 284 | 11x8.0 | 5 | 213 | 30.5 | 13.4 |
| AT26x12-11 | 6 | 665 | 287 | 11x8.0 | 5 | 225 | 30.5 | 13.3 |
| AT25x10-12 | 6 | 640 | 234 | 12x7.0 | 5 | 195 | 30.5 | 10.3 |
| AT26x12-12 | 6 | 660 | 269 | 12x8.0 | 5 | 234 | 30.5 | 12.8 |
| AT27x12-12 | 6 | 686 | 249 | 12x8.0 | 5 | 247 | 30.5 | 12.8 |
| AT28x12-12 | 6 | 716 | 292 | 12x8.0 | 5 | 250 | 30.5 | 13.8 |

All-Trak M9209

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Спортивная ОПИСАНИЕ: Ненаправленный рисунок протектора создает хорошее сцепление в грязи и на песке. Агрессивные грунтозацепы в плечевой зоне обеспечивают превосходные поперечные сцепные свойства. Многоцелевой рисунок протектора обеспечивает универсальность шины. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT22x11-8 | 2 | 549 | 282 | 8x9.0 | 4 | 125 | 18.3 | 8.4 |
| AT22x11-9 | 2 | 549 | 279 | 9x9.0 | 4 | 125 | 18.3 | 8.7 |
| AT25x12-9 | 2 | 612 | 297 | 9x9.5 | 4 | 161 | 18.3 | 10.0 |
| AT22x10-10 | 2 | 564 | 251 | 10x8.0 | 4 | 109 | 18.3 | 7.5 |
| AT22x11-10 | 2 | 536 | 284 | 10x9.0 | 4 | 120 | 18.3 | 8.6 |
| AT23x8-11 | 2 | 587 | 221 | 11x6.5 | 4 | 95 | 18.3 | 8.4 |
| AT24x9-11 | 2 | 607 | 226 | 11x7.0 | 4 | 116 | 18.3 | 8.3 |
| AT25x8-12 | 2 | 617 | 229 | 12x6.5 | 4 | 109 | 18.3 | 8.7 |
| AT25x10-12 | 2 | 617 | 254 | 12x8.0 | 4 | 132 | 18.3 | 9.9 |

Rubicon M983

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная ОПИСАНИЕ: Крючкообразный рисунок протектора обеспечивает максимальную тягу в грязи, на снегу и на открытых поверхностях. 6-слойный корд и чрезвычайно жесткие боковины делают эту шину одной из самых устойчивых к проколам и порезам. Шина предназначена для больших полноприводных квадроциклов. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22x12.5-8 | 6 | 559 | 290 | 8x10.0 | 5 | 209 | 22.2 | 9.5 |
| 25x13.5-9 | 6 | 650 | 325 | 9x10.5 | 5 | 275 | 22.2 | 12.9 |
| 25x13.5-10 | 6 | 630 | 305 | 10x10.5 | 5 | 275 | 22.2 | 12.3 |
| 24x9.50-11 | 6 | 605 | 221 | 11x7.5 | 5 | 177 | 22.2 | 9.1 |
| 25x9.50-11 | 6 | 630 | 239 | 11x7.5 | 5 | 191 | 22.2 | 9.6 |
| 25x12.5-11 | 6 | 622 | 292 | 11x10.0 | 5 | 247 | 22.2 | 12.2 |
| 25x9.5-12 | 6 | 635 | 239 | 12x7.5 | 5 | 186 | 22.2 | 10.6 |
| AT26x9.5-12 | 6 | 650 | 244 | 12x7.5 | 5 | 200 | 22.2 | 10.0 |
| AT26x12-12 | 6 | 665 | 284 | 12x9.5 | 5 | 250 | 22.2 | 12.0 |

Sur Trak M9208

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная ОПИСАНИЕ: Разнонаправленный рисунок протектора создает хорошее сцепление в грязи, в снегу и на песке. Полоса в плечевой зоне обеспечивает агрессивное боковое сцепление. Проверена на соревнованиях "Grand National Cross Country series" и "BAJA 1000". |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT22x11-8 | 2 | 549 | 282 | 8x9.0 | 4 | 125 | 18.3 | 8.3 |
| AT22x11-9 | 2 | 549 | 287 | 9x9.0 | 4 | 125 | 18.3 | 8.8 |
| AT25x12-9 | 2 | 625 | 305 | 9x10.0 | 4 | 159 | 18.3 | 10.5 |
| AT22x11-10 | 2 | 541 | 284 | 10x9.0 | 4 | 120 | 18.3 | 8.4 |
| AT23x8-11 | 2 | 587 | 241 | 11x6.5 | 4 | 95 | 18.3 | 8.8 |
| AT24x8-11 | 2 | 615 | 203 | 11x6.5 | 4 | 102 | 18.3 | 8.1 |
| AT24x9-11 | 2 | 607 | 236 | 11x7.0 | 4 | 116 | 18.3 | 8.8 |
| AT24x10-11 | 2 | 615 | 254 | 11x8.0 | 4 | 125 | 18.3 | 8.7 |
| AT24x8-12 | 2 | 610 | 203 | 12x6.5 | 4 | 100 | 18.3 | 7.8 |
| AT25x8-12 | 2 | 617 | 229 | 12x6.5 | 4 | 109 | 18.3 | 8.5 |
| AT25x10-12 | 2 | 617 | 272 | 12x7.5 | 4 | 132 | 18.3 | 9.8 |
| AT26x12-12 | 2 | 665 | 246 | 12x8.5 | 4 | 209 | 18.3 | 9.4 |

Scout M9214, Hunter M9215

| M9214 | M9215 | ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная ОПИСАНИЕ: Широкая центральная полоса передней шины M9214 обеспечивает точное управление, отличный контроль и плавный ход. Широко расставленные шашки протектора способствуют самоочищению шины. 4-слойная резина защищает от проколов даже в самых жёстких условиях. Отличный комплект для современных полноприводных квадроциклов. |
| --- | --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scout M9214 (Front) |
| AT24x8-11 | 4 | 610 | 203 | 11x6.5 | 5 | 125 | 14.3 | 6.8 |
| AT25x8-12 | 4 | 640 | 216 | 12x6.5 | 5 | 132 | 15.9 | 8.0 |
| Hunter M9215 (Rear) |
| AT25x12-10 | 4 | 640 | 305 | 10x9.5 | 5 | 195 | 15.9 | 10.8 |
| AT24x10-11 | 4 | 610 | 254 | 11x8.0 | 5 | 154 | 15.9 | 8.7 |
| AT25x10-12 | 4 | 640 | 246 | 12x8.0 | 5 | 132 | 18.3 | 9.0 |

Maverick M901, M902

|  | ПРИМЕНЕНИЕ: Утилитарная ОПИСАНИЕ: Расстояния между шашками протектора способствуют самоочищению. Шина разработана для комплектования квадроциклов на прозводствах. Большой выбор размеров. |
| --- | --- |

| Размер покрышки | Кол-во слоев (P.R.) | Высота покрышки, мм (O.D.) | Ширина профиля, мм (S.W.) | Размер диска | Макс. Давле-ние (P.S.I) | Макс. нагрузка (кг) | Глубина протектора (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maverick M901 (Front) |
| AT19x7-8 | 2 | 483 | 168 | 8x5.5 | 5 | 79 | 11.1 | 3.7 |
| AT21x7-8 | 2 | 533 | 178 | 8x5.5 | 4 | 84 | 11.1 | 4.8 |
| AT21x8-9 | 2 | 533 | 196 | 9x6.5 | 3 | 84 | 11.9 | 5.6 |
| AT21x7-10 | 2 | 533 | 178 | 10x5.5 | 3 | 75 | 11.9 | 4.7 |
| AT22x8-10 | 2 | 559 | 203 | 10x6.5 | 3 | 109 | 11.9 | 6.2 |
| AT23x7-10 | 2 | 584 | 180 | 10x5.5 | 3 | 91 | 11.9 | 5.5 |
| AT23x8-11 | 2 | 584 | 208 | 11x6.5 | 3 | 116 | 11.9 | 6.2 |
| AT24x8-11 | 2 | 610 | 203 | 11x6.5 | 3 | 102 | 11.9 | 6.4 |
| AT25x8-12 | 2 | 640 | 203 | 12x6.5 | 3 | 150 | 11.9 | 6.2 |
| Maverick M902 (Rear) |
| AT19x8-8 | 2 | 483 | 203 | 8x5.5 | 5 | 91 | 10.3 | 4.1 |
| AT21x9-8 | 2 | 533 | 229 | 8x7.0 | 4 | 104 | 12.7 | 5.9 |
| AT22x10-8 | 2 | 559 | 254 | 8x8.0 | 4 | 111 | 12.7 | 6.7 |
| AT22x11-8 | 2 | 559 | 277 | 8x9.0 | 3 | 125 | 15.1 | 7.8 |
| AT22x11-9 | 2 | 559 | 284 | 9x9.0 | 3 | 125 | 15.1 | 7.4 |
| AT25x12-9 | 2 | 635 | 297 | 9x9.0 | 3 | 161 | 15.1 | 9.1 |
| AT22x10-10 | 2 | 559 | 254 | 10x8.0 | 4 | 111 | 15.1 | 6.9 |
| AT22x11-10 | 2 | 559 | 279 | 10x9.0 | 3 | 120 | 15.1 | 7.6 |
| AT24x11-10 | 2 | 610 | 279 | 10x9.0 | 3 | 125 | 12.7 | 8.3 |
| AT25x11-10 | 2 | 635 | 279 | 10x9.0 | 3 | 145 | 15.1 | 8.4 |
| AT24x9-11 | 2 | 610 | 226 | 11x7.0 | 3 | 116 | 12.7 | 7.4 |
| AT24x10-11 | 2 | 610 | 254 | 11x8.0 | 3 | 154 | 12.7 | 7.7 |
| AT25x10-12 | 2 | 640 | 236 | 12x8.0 | 3 | 118 | 11.9 | 7.1 |